Наименование организации

Инструкция №

по пожарной безопасности при работе

в плетельном  цехе.

20____год

Согласовано:                                                                                                                                       Утверждаю:

Председатель профкома                                                                               Руководитель организации

_______________20____г.                                                                                                     _____________20___г.

Протокол №

ИНСТРУКЦИЯ №

ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ В ПЛЕТЕЛЬНОМ ЦЕХЕ

Инструкция является дополнением к инструкции о мерах пожарной безопасности для всего предприятия.

- Технологическое оборудование плетельного цеха , приборы отопления и электрооборудование необходимо очищать от  горючих материалов не реже одного раза в смену, а строительные конструкции и электрорубильники – не реже одного раза в две недели.

- Для удаления отходов  станки должны оборудоваться местными отсосами. Работа станков при включенных системах вентиляции и пневмотранспорта запрещается.

- Пылесборные камеры и циклоны должны быть постоянно закрытыми. Собранные в них отходы обходимо своевременно убирать. Нельзя допускать перегрузки циклонов и загрязнений отходами производства территории в местах их размещения.

- При эксплуатации маслонаполненного оборудования должны приниматься меры, исключающие возможность утечки и разлива масла и пропитки им деревянных конструкций.

- Необходимо строго соблюдать сроки смазки трущихся частей оборудования и подшипников. Эти сроки должны быть указаны в цеховых инструкциях. При повышении температуры подшипников выше 45-50˚С оборудование должно быть остановлено для выяснения и устранения причин перегрева.

- Разогревание клея надо производить паром или электроприборами. Для этой цели рекомендуется применять наиболее безопасные электроприборы с водяным нагревом. Клееварки нужно располагать в изолированном помещении или в отведенном для этого другом безопасном месте. Клей на основе синтетических смол и легкогорючих растворителей должен храниться в несгораемых кладовых или металлических ящиках.

- В плетельном цехе запрещается:

- хранить материалы  в количестве, превышающем сменную потребность;

- оставлять по окончании работы неубранной готовую продукцию, масло, горючие жидкости и материалы, а также электроустановки под напряжением;

- поступающие на склад материалы укладываются по заранее разработанным технологическим картам, которые должны быть согласованы с пожарной охраной.

- К материалам и полуфабрикатам должны быть обеспечен свободный доступ. В противопожарных целях между ними  не допускается складировать другое  оборудование.

- Проходы, выходы, коридоры, лестницы не разрешается загромождать различными предметами и оборудованием.

- Не разрешается использовать чердачные помещения для хранения материальных ценностей.

- Не реже одного раза в неделю должна проводиться уборка от пыли и пуха всего технологического оборудования.

- Удалять угары, пух  и пыль с машин, электродвигателей ежесменно.

- Запрещается проводить уборку помещения и оборудования с применением бензина и растворителей, проводить отогревание замерзших труб различных систем с помощью паяльных ламп.

Инструкцию составил:

Инженер по охране труда