Фирменный бланк организации

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «________»

____________ /________/

«___» __________ 20___ г.

ПРОТОКОЛ № 01

Проведения профилактических испытаний

1. Наименование испытываемого объекта:

Наименование организации:

Место расположения объекта:

_________________________

Испытываемые конструкции:

Ограждения  кровли здания.

2. Характеристики испытываемого объекта:

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Длина ограждения, м | 152 м |

3. Условия проведения испытаний:

Температура  +20 (градусы Цельсия), скорость ветра    2-3       (м/с)

4. Средства испытаний:

Лебедка, блок монтажный, рулетка, отвес, линейка, грузы металлические.

5. Результаты визуального осмотра:

| Дефекты металлоконструкций | Отсутствуют |
| --- | --- |
| Дефекты сварных швов | Отсутствуют |
| Антикоррозийное покрытие | Имеется |

6. Расчет величины нагрузки на ограждение.

| Наименование элемента | Нагрузка | Основание |
| --- | --- | --- |
| Ограждения кровли здания. | 54 кгс | п.5.12 ГОСТ Р 53254-2009 |

7. Результаты испытаний:

| № | Наименование испытываемого элемента | Количество испытываемых точек | Нагрузка, кгс | Результаты испытаний |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ограждения кровли здания | 102 | 54 кгс | Соответствует |

8. Выводы по результатам испытаний:

Испытываемые конструкций считать:

Прошедшими испытания.

Замечания: нет.

Испытание проводили:

Инженер:                 ___________________________________ /____________/

Исполнитель:          ___________________________________/___________/